# Specifikace kompresoru

# ATLAS COPCO GA 11+, GA 15+, GA 18+, GA 22+, GA 26+, GA 30

# tlak 7,5 – 8,5 – 10 – 13 bar

Stacionární, vzduchem chlazený, jednostupňový, šroubový kompresor se vstřikem oleje. Kompresor je poháněn vzduchem chlazeným 3 fázovým elektrickým motorem. Šroubový element je spojen s elektromotorem přímo přes přírubu. Toto patentované řešení nepotřebuje spojku, přední ložisko elektromotoru je mazáno chlazeným olejem z kompresoru, zadní ložisko je naplněno trvalou mazací náplní. Kompresor je zabudovaný v odhlučněné karoserii.

Verze Full-Feature

Zákazník má možnost zvolit verzi FF, kdy je kompresor navíc vybaven kondenzačním sušičem stlačeného vzduchu zabudovaným ve společné odhlučněné karoserii s kompresorem a je vybaven plovákovým odvaděčem kondenzátu. Integrovaný sušič snižuje max. tlak kompresoru o 0,25bar.

Součástí soustrojí je:

- šroubový element  se vstřikem oleje, jehož součástí jsou asymetrické šroubové rotory patentované firmou Atlas Copco

- odlučovač oleje ze vzduchu s odlučovací vložkou, který slouží současně jako olejová nádrž

- chladič oleje a filtr oleje s termostatickým obtokovým ventilem

- pojistný ventil a ventil minimálního tlaku, se zpětným ventilem

- suchý filtr vzduchu na sání (99,9% účinnost, pevné částice max. 3(m)

- radiální chladící ventilátor  poháněný vlastním elektromotorem

- dochlazovač vzduchu s automatickým odvaděčem kondenzátu

Regulace kompresoru: dvoustupňová (zatíženo-odlehčeno) s následným vypnutím.

Ovládací panel: řídící elektronický regulátor Elektronikon® Graphic s barevným 3,5´´ displejem:

- Maximální ůspory:   DSS – Delay Second Stop

- automatické řízení kompresoru se zobrazením aktuálního provozního stavu kompresoru

- přesné řízení požadovaného provozního tlaku

- ochrana kompresoru – výstrahy a poruchové odstavení

- upozornění na potřebu servisu, grafické zobrazení servisního plánu

- automatické opětné spuštění po výpadku napětí

- informace o provozních hodinách, počtu startů a měřených datech

- programovatelné nastavení časově závislých příkazů START/STOP a příkazů přepnutí dvou tlakových hladin v rámci jednoho týdne

- možnost vyvolání uložených údajů při posledním odstavení, nebo při nouzovém odstavení

- komunikace v českém a anglickém jazyce (k dispozici dalších 32 světových jazyků)

- možnost napojení na dálkové sledování kompresoru pomocí systému “Air Connect“

- zabudovaný systém online vizualizace přes web-server

Pozn: kompresor GA30 je vybaven jednodušší verzí Elektronikon s monochromatickým displejem.

Napojení elektromotoru: 3 fáze, přes startér hvězda-trojúhelník.

| Technické parametry | GA 11+ | GA 15+ | GA 18+ | GA 22+ | GA 26+ | GA 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 7 bar(*) [l/s] | 35,8 | 46,9 | 58,1 | 68,2 | 79,8 | 90,0 |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 8 bar(*) [l/s] | 33,8 | 43,8 | 54,3 | 64,5 | 76,2 | 86,4 |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 9,5 bar(*) [l/s] | 30,3 | 39,8 | 48,7 | 58,1 | 69,3 | 79,8 |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 12,5 bar(*) [l/s] | 25,2 | 32,8 | 41,1 | 50,7 | 60,1 | 68,7 |
| Výkon elektromotoru [kW] | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 26 | 30 |
| Minimální pracovní tlak [bar] | 4 |
| Maximální teplota okolí [°C] | 46 |
| Minimální teplota okolí [°C] | 0 |
| Hladina hluku dle Pneurop pn8ntc2.2 [dB(A)] | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Požadované množství chladícího vzduchu [m3/s] | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,5 | 1,5 |
| Rozměr závitu pro připojení potrubí [G] | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ |
| Požadované jištění přívodního kabelu [A] | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 100 |
| Průřez přívodního kabelu, stand. podmínky [mm2] | 4x10 | 4x10 | 4x16 | 4x16 | 4x25 | 4x35 |
| Ovládací panel Elektronikon | MK5 Graphic | STD |
| Rozměry a hmotnost |  |
| délka [mm] | 1255 | 1255 |
| šířka [mm] | 692 | 865 |
| výška [mm] | 1475 | 1475 |
| celková hmotnost [kg] | 410 | 420 | 440 | 455 | 525 | 540 |
| celková hmotnost [kg] – verze FF | 455 | 470 | 500 | 515 | 595 | 610 |
| Integrovaný sušič – pouze verze FF |  |
| tlakový rosný bod [°C] | + 3 |
| chladivo | R134a |

| (*) Měřeno při referenčních podmínkách dle ISO 1217 ,Ed 3,Annex C,1996 |  |  |
| --- | --- | --- |
| absolutní nasávaný tlak | 1 bar |  |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 % |  |
| teplota nasávaného vzduchu | 20 °C |  |