# Specifikace kompresoru

# ATLAS COPCO GA5, GA7, GA11 TM

# tlak 7,5 – 8,5 – 10 – 13 bar

Stacionární, vzduchem chlazený, jednostupňový, šroubový kompresor se vstřikem oleje. Kompresor je poháněn vzduchem chlazeným 3 fázovým elektrickým motorem. Šroubový element je spojen s elektromotorem klínovým řemenem. Kompresor je zabudovaný v odhlučněné karoserii.

Verze Full-Feature

Zákazník má možnost zvolit verzi FF, kdy je kompresor navíc vybaven kondenzačním sušičem stlačeného vzduchu zabudovaným ve společné odhlučněné karoserii s kompresorem a je vybaven plovákovým odvaděčem kondenzátu. Integrovaný sušič snižuje max. tlak kompresoru o 0,25bar.

Verze Tank-Mounted = na vzdušníku

V této verzi je kompresor umístěn na vzdušníku o objemu 270 litrů (nebo volitelně i 500 litrů) – i v tomto provedení jsou k dispozici všechny zmíněné varianty kompresorů.

Součástí soustrojí je:

- šroubový element  se vstřikem oleje, jehož součástí jsou asymetrické šroubové rotory patentované firmou Atlas Copco

- odlučovač oleje ze vzduchu s odlučovací vložkou, který slouží současně jako olejová nádrž

- chladič oleje a filtr oleje s termostatickým obtokovým ventilem

- pojistný ventil a ventil minimálního tlaku, se zpětným ventilem

- suchý filtr vzduchu na sání (99,9% účinnost, pevné částice max. 3(m)

- axiální chladící ventilátor poháněný vlastním elektromotorem

- dochlazovač vzduchu s automatickým odvaděčem kondenzátu

Regulace kompresoru: dvoustupňová (zatíženo-odlehčeno) s následným vypnutím.

Ovládací panel: řídící elektronický regulátor Elektronikon  Graphic s barevným 3,5“displejem:

- Maximální ůspory:   DSS – Delay Second Stop

- Nastavení dvou tlakových  pásem (den / noc)

- Možnost časového programování chodu kompresoru (dny, týdny)

- automatické řízení kompresoru se zobrazením aktuálního provozního stavu kompresoru

- přesné řízení požadovaného provozního tlaku

- ochrana kompresoru – výstrahy a poruchové odstavení

- upozornění na potřebu servisu

- automatické opětné spuštění po výpadku napětí

- informace o provozních hodinách, počtu startů a měřených datech

- komunikace pomocí grafických symbolů a čísel

- možnost napojení na dálkové sledování kompresoru pomocí systému“ Air Connect“

- možnost napojení na dálkové sledování kompresoru pomocí systému “Air Connect“

- zabudovaný systém online vizualizace přes web-server

Napojení elektromotoru: 3 fáze, přes startér hvězda-trojúhelník

| Technické parametry | GA 5 | GA 7 | GA 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 7 bar(*) [l/s] | 15,0 | 21,8 | 30,7 |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 8 bar(*) [l/s] | 13,2 | 19,6 | 28,3 |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 9,5 bar(*) [l/s] | 11,7 | 17,2 | 26,0 |
| Výkonnost při výtlačném přetlaku 12,5 bar(*) [l/s] | 8,4 | 14,2 | 22,0 |
| Výkon elektromotoru [kW] | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Minimální pracovní tlak [bar] | 4 |
| Maximální teplota okolí [°C] | 46 |
| Minimální teplota okolí [°C] | 0 |
| Hladina hluku dle Pneurop pn8ntc2.2 [dB(A)] | 60 | 61 | 62 |
| Požadované množství chladícího vzduchu [m3/s] | 0,8 | 0,8 | 1,00 |
| Rozměr závitu pro připojení potrubí [G] | 3/4´´ | 3/4´´ | 3/4´´ |
| Požadované jištění přívodního kabelu [A] | 16/21 | 20 | 32 |
| Průřez přívodního kabelu, standardní podmínky [mm2] | 4x2,5 (5x4) | 5x2,5 (5x4) | 5x10 (5x10) |
| Rozměry a hmotnost |  |
| délka [mm] | 1498 (1840)** |
| šířka [mm] | 699 (699)** |
| výška [mm] | 1729 (1850)** |
| celková hmotnost [kg] | 310 | 330 | 350 |
| celková hmotnost [kg] – verze FF | 360 | 375 | 405 |
| Integrovaný sušič – pouze verze FF |  |
| tlakový rosný bod [°C] | + 3 |
| chladivo | R134A |

(*)Výkonnost jednotky (množství nasávaného vzduchu) měřena podle ISO 1217, Ed. 3, Annex C- poslední vydání

(**) Rozmery v zátvorke sú uvádzané pre verziu s 500l vzdušníkom

Referenční podmínky

- Absolutní tlak na sání 		1 bar (14,5psi).

- Relativní vlhkost vzduchu 		0%

- Teplota nasávaného vzduchu 	20ºC, 68ºF.