# Specifikace kompresorů

# ATLAS COPCO GA7 VSD+, GA11 VSD+, GA15 VSD+

# tlak 5,5 až 12,5 bar

Nová řada kompresorů  GA 7-15 VSD+ je konstruována s ohledem na dosažení co nejvyšší efektivnosti výroby stlačeného vzduchu, co nejnižší spotřeby energie, nízké hladiny hluku a provozních nákladů.  Vertikální uspořádání, elektromotoru s elementem kompresoru je revolučním řešením v konstrukci kompresorů.

Díky kompaktnímu elektromotoru s permanentními magnety (iPM) chlazeným olejem a vertikálnímu uspořádání má řada VSD+ minimální požadavek na zastavěnou plochu a nízkou spotřebu elektrické energie.

Kompresory GA 7-15 VSD+ snižují spotřebu energie v průměru o 50% i v nejnáročnějších provozních podmínkách. GA 7-15 VSD+ stanovují nový standard v konstrukci kompresorů a potvrzují vedoucí postavení  Atlas Copco v technologiích stlačování vzduchu.

Efektivita

- V průměru o 20% nižší specifická spotřeba energie (SER) oproti současným modelům 
GA VSD

- Efektivní kompresory VSD+ snižují spotřebu energie v průměru o 50% v porovnaní se současnými modely s klasickou regulaci

- Jsou špičkou v úsporách energie, výkonnost (FAD) je vyšší o 12% oproti stávajícím kompresorům

- Nejmodernější konstrukce ventilátoru snižuje spotřebu elektrické energie a hlučnost (pouze 62 dB(A) u GA7 VSD+, 64 dB(A) u GA 15 VSD+)

- Nejvyšší účinnost motoru (iPM), až 94.5%, čímž dosáhl úroveň účinnosti IE4.

Spolehlivost

- Nízké nároky na údržbu: méně komponentů, delší životnost

- GA 7-15 VSD+ byly rozsáhle testovány uživateli v průběhu tři let

- Unikátní kombinace ověřených technologií a nových konstrukčních řešení, optimální spojení zkušeností Atlas Copco a jeho know- how.

Moderní konstrukce

- Elegantní a revoluční konstrukce

- Výkonnost kompresoru řízená frekvenčním měničem (VSD+), k dispozici také s integrovaným kondenzačním sušičem (verze FF)

- Bohatá výbava je součástí standardního stroje

- Ekologická konstrukce, efektivní využití materiálu

Části kompresoru:

- Motor s permanentními magnety (IPM)

Motor má extrémně vysokou hodnotu účinnosti (94,5%), splňující požadavek účinnosti IE4. Kompaktní  konstrukce elektromotoru chlazeného olejem ze společného okruhu kompresoru. Je navržen pro optimální rozsah otáček s ohledem na použité šroubové elementy kompresoru a má krytí IP 66.

- Šroubové elementy s vysoce účinným asymetrickým profilem

- Nejmodernější konstrukce ventilátoru

Ventilátor je navržen a vyroben za použití nejmodernějších technologií. Vlnité ostří lopatek ventilátoru je převzato z přírody od velmi tichého nočního lovce, sovy, proto je velmi energeticky účinný a tichý. Tento ventilátor předběhl svou dobu a už nyní odpovídá ERP2015.

- Odlučovač oleje, olejový filtr

- Sací ventil

- Elektronický odlučovač kondenzátu ED 12

Ovládací panel: řídící elektronický regulátor Elektronikon  Graphic MK5 s barevným 3,5“displejem:

- Maximalizace úspor:   DSS – Delay Second Stop

- Nastavení dvou tlakových pásem (den / noc)

- Možnost časového programování chodu kompresoru (dny, týdny)

- automatické řízení kompresoru se zobrazením aktuálního provozního stavu kompresoru

- přesné řízení požadovaného provozního tlaku

- ochrana kompresoru – výstrahy a poruchové odstavení

- upozornění na potřebu servisu

- automatické opětné spuštění po výpadku napětí

- informace o provozních hodinách, počtu startů a měřených datech

- komunikace pomocí grafických symbolů a čísel

- možnost napojení na dálkové sledování kompresoru pomocí systému“ Air Connect“

- zabudovaný systém online vizualizace přes web-server

| Technické parametry | GA7 VSD+ | GA11 VSD+ | GA15 VSD+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkonnost při 5,5 bar(*) [l/s] | 7,2-21,9 | 7,3-32,9 | 7,2-42,3 |
| Výkonnost při 7 bar(*) [l/s] | 7,0-21,7 | 7,3-32,5 | 7,1-41,8 |
| Výkonnost při 9,5 bar(*) [l/s] | 6,8-18,0 | 7,0-27,2 | 6,8-35,5 |
| Výkonnost při 12,5 bar(*) [l/s] | 7,3-14,2 | 7,6-23,5 | 7,3-27,9 |
| Výkon elektromotoru [kW] | 7,5 | 11 | 15 |
| Minimální pracovní tlak [bar] | 5,5 |
| Maximální teplota okolí [°C] | 46 |
| Minimální teplota okolí [°C] | 1 |
| Hladina hluku podle Pneurop pn8ntc2.2 [dB(A)](**) | 62 | 63 | 64 |
| Požadované množství chladicího vzduchu [m3/s] | 0,8 |
| Rozměr závitu pro připojení potrubí [G] | 3/4 |
| Rozměry a hmotnost |  |
| Délka [mm] | 610 ( 985 verze FF ) |
| Šířka [mm] | 630 |
| Výška [mm] | 1420 |
| Celková hmotnost [kg] | 193 | 196 | 199 |
| Celková hmotnost [kg] – verze FF | 277 | 280 | 288 |
| Integrovaný sušič – pouze verze FF |  |
| Tlakový rosný bod [°C] | 3 |
| Chladivo | R134a |

(*)Výkonnost jednotky (množství nasávaného vzduchu) měřená podle ISO 1217 ed. 4 2009, annex E poslední edici.

(**) Průměrná hladina hluku měřená ve vzdálenosti 1 m podle normy ISO 2151:2004 s použitím ISO 9614/2 (sound intensity method), tolerance 3 dB(A)

Referenční podmínky:

- Absolutní tlak na sání 1 bar (14,5 psi).

- Teplota nasávaného vzduchu 20°C, 68°F.

Výkonnost (množství nasávaného vzduchu) je měřená za následujících provozních tlaků:

- 5,5 bar(e), 7 bar(e), 9,5 bar(e), 12,5 bar(e)

Maximální pracovní tlak:

- 13 bar(e) (188 psig)